La bomba de calor está compuesta por un evaporador, un compresor, un intercambiador de calor (el condensador) y un dispositivo de control de presión, que juntos calientan el agua. Utiliza un ciclo de refrigeración exactamente igual que el usado por los aires acondicionados. Absorbe el calor del aire ambiental, amplificando el proceso a través del compresor, y lo transfiere al agua mediante el intercambiador de calor.

Compactas y fáciles de instalar, se conectan directamente al sistema de su piscina, sin ningún equipo extra adicional

| ESPECIFICACIONES | AA45 | AA65 | AA85 | AA145 | AA165 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad en BTU | 39825 BTU/h | 56721 BTU/h | 78761 BTU/h | 136445 BTU/h | 157524 BTU/h |
| Potencia Kw | 9.72 | 14 | 19.23 | 33 | 38 |
| Consumo Kw | 2.64 | 4.20 | 5 | 9 | 10 |
| Capacidad Piscina | 30 m3 | 50 m3 | 80 m3 | 150 m3 | 200 m3 |
| Tensión | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Litros/H promedio | 4000 | 6000 | 7500 | 13000 | 14000 |